GY系列水果硬度计说明书

在使用产品前请仔细阅读使用说明书

一、用途
    水果硬度计（又称果品硬度计），该产品共分GY-1,GY-2,GY-3三种型号，用来测量苹果、梨、西瓜、香蕉等多种水果的硬度，用以判定水果的成熟程度，对培育良种，采摘时间，加工时间，收获储存，出口运输等采摘的合理掌握。它适用于果树科研部门，果树农场，果品公司，大专院校等单位使用。该仪器体积小，重量轻，数值显示直观，携带方便，适用于各种果品场所对果品的检验。该仪器还可以装配于专用的机台使用，刻提高测试时的精度，适用于专业检测部门。

二、原理
    果实硬度是指水果单位面积（S）承受测力弹簧的压力（N），它们的比值定义为果实硬度（P）。

P = N / S

P—被测水果硬度值105帕或（公斤/厘米2）
N—测力弹簧压在果实面上的力 N牛顿或(公斤)
S—果实的受力面积  平方米或(平方厘米)

三、技术数据

| 型号 | GY-1 | GY-2 | GY-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刻度示值 | 2-15kg/cm2 （×10 5帕） | 0.5-4kg/cm2 （×10 5帕） | 1-24kg/cm2 （×10 5帕） | 0.5-12kg/cm2 （×10 5帕） |
| 测头尺寸 | Φ3.5mm | Φ3.5mm | Φ8mm | Φ11mm |
| 精确度 | ±0.1 | ±0.02 | ±0.1 |
| 压头压入深度 | 10mm |
| 外形尺寸 | 140×60×30mm |
| 重量 | 0.3kg |

四.、使用方法
    测量前：转动表盘，使驱动指针与表盘的第一条刻度线对齐（GY-1型的为刻度线2，GY-2和GY-3型的为刻度线0.5）；将待测水果削去1平方厘米左右的皮。
    测量：用手握硬度计，使硬度计垂直于被测水果表面，压头均匀压入水果内，此时驱动指针开始驱动指示指针旋转，当压头压到刻度线（10毫米）处停止，指示指针指示的读数即为水果的硬度，取三次平均值。

测量后：旋转回零旋钮，使指针复位到初始刻度线。

五、注意事项

- 测量前应松开紧固旋钮，转动表盘将驱动指针（直头）与初始刻度线对齐，然后再旋紧紧固旋钮。检查指示指针是否在驱动指针的右侧，如果发现不是，则应旋转回零旋钮，使指示指针在驱动指针的右侧。

- 为了达到更理想的精度，测量前，用手压压头，满量程强压两到三次，使之润滑。

- 测量硬度时，应均匀缓慢插入，不得转动压入，更不能冲击测量。

- 压头与水果表面应垂直。

- GY-1和GY-2型水果硬度计外圈刻度单位为×10 5帕，内圈刻度单位为kg/cm2 ，GY-3型的，连接小的压头时，用内圈刻度读数，连接大的压头时，用外圈刻度读数。

- 本仪器及压头保持清洁，测量完毕将果汁清理干净。

- 上端的专业机架接头是供专业检测部门，用来与机架连接的部件，需要连接时，旋开旋钮，用里面的镙丝与机架上的镙孔旋上即可。

- 使用一年以上，应打开后盖，向主轴、齿、宝石眼、导向槽等注入少量表油润滑，以提高仪器精度和延长使用寿命。

- 测力弹簧出厂已标定，不准擅自转动螺母。

(表上已标注请勿自行拆卸)

杭州汇尔仪器设备有限公司

地址：杭州市天城路现代大厦二楼

电话：0571-86973363 86976021

售后电话：13067907007

网址：www.he17.com

# Text boxes

压头

专业机架接头

紧固旋钮

驱动指针和指示指针(弯头)

回零旋钮

表盘

压头的刻度线