HG系列横格式分样器使用说明书

1. 简  介

本横格式分样器采用全不锈钢制成，做工精良、混样均匀、分样准
确。适合对直径2—14mrn的颗粒物料进行缩分。广泛应用于种子、粮
食的检验工作中，尤其适合大豆、稻谷、小麦、玉米等颗粒样品的分样。

2．技术规格

| 型 号 | HG-A(小号) | HG-B(中号) | HG-C(大号) |
| --- | --- | --- | --- |
| 凹槽数量 | 10格 | 16格 | 12格 |
| 槽 宽 | 12.7mm | 12.7mm | 25.4mm |
| 最大分量 | 150-1200g | 300-2000g | 300-4000g |
| 外形尺寸 | 245*180*215mm | 315*240*260mm | 420*240*280mm |
| 适用范围 | 菜籽 | 菜籽、稻谷、小麦等 | 大豆玉米类大粒种子 |

3．结构图

4.使用方法

将两只承接器分别置于两个出料口位置，用第三只承接器盛装待分样品，该承接器里的样品必须刮平，保持水平，均匀地从进料口倒入分样器，否则将造成分样误差。待样品全部倒入分样器后，取出下部承接器，被分离的样品可再一次混合，重复上述操作。

5.注意事项：

- 分样器必须与地面垂直

- 切忌放入稻草、麦秆之类杂物

- 分样格请勿自行调整。

- 工作完毕之后，清理积物，保持清洁

6.其它

自用户购户之日起，一年内用户根据产品说明书规定的条件和操作方法
使用，机件确因制造不良而损坏或质量达不到要求时，厂家负责包修。

杭州汇尔仪器设备有限公司 地址:杭州市天城路现代大厦二楼 电话:0571-86973363 85737035 传真:0571-86976021